## Slide 1: Система управления бассейном
Версия 1.0
07.12.2022

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ
1. КОНТРОЛЛЕР…………………………………………………………….3
  1.1 Устройство……………………………………………………………………....4
  1.2 Программное обеспечение…………………………………………...6
  1.3 Связь с контроллером ADAM……………………………………….11
2. ИНТЕРФЕЙС…………………………………………………………….12
  2.1 Программное обеспечение………………………………………….14
  2.2 Элементы интерфейса………………………………………………….15

## Slide 3: 1. КОНТРОЛЛЕР

## Slide 4: 1.1 Устройство
Плата микроконтроллера
Плата микроконтроллера является ядром системы. Способна как автономно, так и в ручном режиме управлять всеми процессами бассейна.
Модуль памяти
Модуль памяти используется для долговременного хранения данных о состоянии бассейна.
Модуль часов реального времени
Модуль часов реального времени необходим для выполнения регулярных процессов с большими промежутками времени.

## Slide 5: 1.1 Устройство
Датчики температуры
Несмотря на наличие датчиков температуры в стандартной конфигурации бассейна, было принято решение использовать собственные датчики, обладающие рядом преимуществ, среди которых:
    цифровой сигнал;
    более высокая точность измеряемой температуры.
Аппаратная шина
Аппаратная шина требуется для связи со штатным контроллером ADAM. Подробнее об этом в пункте 1.3 "Связь с контроллером ADAM".

## Slide 6: 1.2 Программное обеспечение
Встроенное программное обеспечение написано на языке C++ по методологии объектно-ориентированного программирования. Таким образом, структура программы позволяет адаптировать код под нужды бассейна любой конфигурации. Далее перечислены реализованные в настоящий момент компоненты бассейна.

## Slide 7: 1.2 Программное обеспечение
Клапаны
Как и большинство компонентов, клапаны могут работать в автоматическом и ручном дистанционном режимах.
Автоматический режим означает работу клапана в соответствии с какими-либо изменениями состояния бассейна. Так, например, клапан теплообменника открывается при падении температуры в трубе.
Управление клапаном в ручном режиме позволяет дистанционно устанавливать клапан в нужное положение, используя пользовательский интерфейс (подробнее - в главе 2 "Интерфейс").

## Slide 8: 1.2 Программное обеспечение
Насосы
В автоматическом режиме насосы включаются по очереди, меняясь каждую неделю.
Теплообменники
Теплообменник представляет собой систему из клапана и четырех датчиков температуры. В автоматическом режиме теплообменник регулирует температуру в трубе исходя из данных датчиков путем изменения положения клапана.

## Slide 9: 1.2 Программное обеспечение
Озоногенераторы
Система озоногенератора состоит из насоса и датчика REDOX-потенциала. Работа озоногенератора регулируется собственной электроникой, которая может быть включена или отключена в дистанционном режиме.
Фильтры
Фильтр представляет собой систему из четырех клапанов. Два регулируют поток воды в обычном режиме работы, два - при промывке фильтра.

## Slide 10: 1.2 Программное обеспечение
Дозаторы
Система дозации оснащена собственной электроникой, которая может быть включена или отключена в дистанционном режиме.
Сценарии
Помимо обычных режимов работы вышеперечисленных компонентов бассейна, реализована система сценариев. Сценарий состоит из некоторого числа шагов, выполняемых последовательно с необходимыми паузами. Таким образом, однотипные процессы с большим количеством шагов (такие как, например, промывка фильтров) выполняются автоматически при запуске одного сценария.

## Slide 11: 1.3 Связь с контроллером ADAM
Система управления бассейном работает путем передачи команд от микроконтроллера контроллеру модели ADAM, установленному в бассейне.
Передача команд и считывание данных датчиков производится через аппаратную шину по стандарту RS485.

## Slide 12: ИНТЕРФЕЙС

## Slide 13
Пользовательский интерфейс системы управления бассейном реализован в web-браузере, а связь с контроллером установлена по локальной сети.
Таким образом, для дистанционного режима работы системы необходимо наличие:
    персонального компьютера с установленной современной версией web-браузера Mozilla Firefox или Google Chrome;
    WIFI-роутера и настроенной локальной сети.

## Slide 14: 2.1 Программное обеспечение
Пользовательский интерфейс создан с использованием наиболее базовых технологий web-разработки:
  HTML;
  CSS;
  языка программирования JavaScript.

## Slide 15: 2.2 Элемента интерфейса